# Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 31 июля 1980 г. N 3942

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВИБРАЦИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Vibration. Terms and definitions

ГОСТ 24346-80

(СТ СЭВ 1926-79)

Группа Т00

Разработан Государственным комитетом СССР по стандартам.

Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности.

Министерством высшего и среднего специального образования СССР.

Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР.

Министерством строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности.

Исполнители: И.И. Быховский, канд. техн. наук; Ф.М. Диментберг, д-р техн. наук; М.З. Коловский, д-р техн. наук; Н.А. Колчина; М.Э. Липская, канд. физ.-мат. наук; Я.Г. Пановко, чл.-корр. АН Латв. ССР; Н.К. Сухов, канд. техн. наук.

Внесен Государственным комитетом СССР по стандартам.

Зам. председателя Госстандарта В.В. Ткаченко.

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1980 г. N 3942.

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 июля 1980 г. N 3942 срок введения установлен с 01.01.1981.

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения в области вибрации. Термины общей теории колебаний, установленные в стандарте, обязательны лишь применительно к вибрации.

Установленные настоящим стандартом термины обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Приведенные в стандарте определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов приведены их краткие формы, которые разрешается применять, когда исключена возможность их различного толкования.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1926-79, за исключением эквивалентов стандартизованных терминов на болгарском, венгерском и чешском языках.

КонсультантПлюс: примечание.

Стандартизованные термины, набранные полужирным шрифтом в официальном тексте документа, в электронной версии документа отмечены знаком "#"; недопустимые синонимы, набранные курсивом в официальном тексте документа, в электронной версии документа отмечены знаком "&".

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Пояснения к некоторым терминам приведены в справочном Приложении 1.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком, английском и французском языках.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Термин                               Определение

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. #Колебания скалярной    Процесс поочередного возрастания и убывания

величины#                  обычно во времени значений какой-либо величины

Примечания. 1. В области вибрации термин

"колебания" применяется только для случаев

изменения величины во времени.

2. Величина, значения которой колеблются,

называется колеблющейся величиной.

2. #Механические           Колебания значений кинематической или

колебания#                 динамической величины, характеризующей

механическую систему

3. #Вибрация#              Движение точки или механической системы, при

Ндп. &Вибрации&           котором происходят колебания характеризующих его

скалярных величин

4. #Вибрационная           Совокупность методов и средств возбуждения,

техника#                   полезного применения и измерения вибрации,

Вибротехника              вибрационной диагностики, вибрационной защиты

Ндп. &Техника             и вибрационных испытаний

колебательная&

5. #Вибровозбудитель#      Устройство, предназначенное для возбуждения

Ндп. &Виброгенератор      вибрации и используемое самостоятельно или

Вибратор                  в составе другого устройства

Вибропобудитель&

6. #Вибрационная машина#   Машина, исполнительному органу которой сообщают

Вибромашина               вибрацию для осуществления или интенсификации

Ндп. &Колебательная       выполняемого процесса или повышения качества

машина                     выполняемой работы

Качающая машина

Встряхивающая машина

Сотрясательная машина&

7. #Виброметрия#           Совокупность средств и методов измерения

величин, характеризующих вибрацию

8. #Вибрационная защита#   Совокупность средств и методов уменьшения

Виброзащита               вибрации, воспринимаемой защищаемыми объектами

Примечание. Под уменьшением вибрации понимают

уменьшение значений каких-либо определенных

величин, характеризующих вибрацию.

9. #Вибрационная           Свойство объекта при заданной вибрации

устойчивость#              выполнять заданные функции и сохранять

Виброустойчивость         в пределах норм значения параметров

Ндп. &Вибростойкость&

10. #Вибрационная          Прочность при и после заданной вибрации

прочность#

Вибропрочность

Ндп. &Вибростойкость&

11. #Вибрационные          Испытания объекта при заданной вибрации

испытания#

Виброиспытания

12. #Вибрационная          Техническая диагностика, основанная на анализе

диагностика#               вибрации объекта диагностирования

13. #Виброперемещение#     Составляющая перемещения, описывающая вибрацию

Ндп. &Колебательное

перемещение

Вибросмещение

Смещение&

14. #Виброскорость#        Производная виброперемещения по времени

Ндп. &Колебательная

скорость&

15. #Виброускорение#       Производная виброскорости по времени

Ндп. &Колебательное

ускорение&

16. #Прямолинейная         Вибрация точки по прямолинейной траектории

вибрация точки#

Ндп. &Линейная вибрация&

17. #Плоская вибрация      Вибрация точки по плоской траектории

точки#

Ндп. &Плоскостная

вибрация&

18. #Пространственная      Вибрация точки по пространственной траектории

вибрация точки#

19. #Поступательная        Вибрация твердого тела при его поступательном

вибрация#                  движении

Ндп. &Линейная вибрация&

20. #Угловая вибрация#     Вибрация твердого тела при его вращательном

Ндп. &Вращательная        движении

вибрация

Крутильная вибрация&

21. #Размах колебаний#     Разность между наибольшим и наименьшим

Размах                    значениями колеблющейся величины

Ндп. &Двойная амплитуда&  в рассматриваемом интервале времени

22. #Пиковое значение      Наибольшее абсолютное значение экстремумов

колеблющейся величины#     колеблющейся величины в рассматриваемом

Пиковое значение          интервале времени

23. #Среднее значение      Среднее арифметическое или среднее интегральное

модуля колеблющейся        абсолютных значений колеблющейся величины

величины#                  в рассматриваемом интервале времени

Среднее значение модуля    Примечание. Если имеется n дискретных значений

Ндп. &Средневыпрямленное   колеблющейся величины, то среднее значение

значение&                  модуля

.

Если имеется кусочно-непрерывная функция x(t),

определяющая колеблющуюся величину в некотором

интервале времени , то среднее значение

модуля

.

24. #Среднее               Квадратный корень из среднего арифметического

квадратическое значение    или среднего интегрального значения квадрата

колеблющейся величины#     колеблющейся величины в рассматриваемом

Среднее квадратическое    интервале времени

значение                    Примечание. Если имеется n дискретных значений

Ндп. &Среднеквадратичное   колеблющейся величины, то среднее

значение                   квадратическое значение

Эффективное значение

Действующее значение&                       .

Если имеется кусочно-непрерывная функция x(t),

определяющая колеблющуюся величину в некотором

интервале времени , то среднее

квадратическое значение

.

25. #Периодические         Колебания (вибрация), при которых каждое

колебания (вибрация)#      значение колеблющейся величины (характеризующей

вибрацию) повторяется через равные интервалы

времени

26. #Период колебания      Наименьший интервал времени, через который при

(вибрации)#                периодических колебаниях (вибрации) повторяется

Период                    каждое значение колеблющейся величины

(характеризующей вибрацию)

27. #Частота               Величина, обратная периоду колебаний (вибрации)

периодических колебаний

(вибрации)#

Частота

28. #Синхронные            Два или более одновременно совершающихся

колебания (вибрации)#      периодических колебания (вибрации), имеющие

равные частоты

29. #Гармонические         Колебания (вибрация), при которых значения

колебания (вибрация)#      колеблющейся величины (характеризующей вибрацию)

изменяются во времени по закону:

,

где t - время;

A, ,  - постоянные параметры;

A - амплитуда;

- фаза;

- начальная фаза;

- угловая частота

30. #Амплитуда             Максимальное значение величины (характеризующей

гармонических колебаний    вибрацию) при гармонических колебаниях

(вибрации)#                (вибрации) (см. термин 29)

Амплитуда

Ндп. &Единичная

амплитуда&

31. #Фаза гармонических    Аргумент синуса, которому пропорционально

колебаний (вибрации)#      значение колеблющейся величины (характеризующей

Фаза                      вибрацию) при гармонических колебаниях

(вибрации) (см. термин 29)

32. #Начальная фаза        Фаза гармонических колебаний (вибрации)

гармонических колебаний    в начальный момент времени (см. термин 29)

(вибрации)#

Начальная фаза

33. #Сдвиг фаз             Разность фаз двух синхронных гармонических

синхронных гармонических   колебаний (вибраций) в любой момент времени

колебаний (вибраций)#

Сдвиг фаз

34. #Угловая частота       Производная по времени от фазы гармонических

гармонических колебаний    колебаний (вибрации), равная частоте, умноженной

(вибрации)#                на  (см. термин 29)

Угловая частота

Ндп. &Циклическая

частота

Круговая частота&

35. #Комплексная           Комплексная величина, модуль которой равен

амплитуда гармонических    амплитуде, а аргумент - начальной фазе

колебаний#                 гармонических колебаний  (см. термин 29)

Комплексная амплитуда

36. #Синфазные             Синхронные гармонические колебания (вибрации)

гармонические колебания    с равными в любой момент времени фазами

(вибрации)#

Синфазные колебания

(вибрации)

37. #Антифазные            Два синхронных гармонических колебания

гармонические колебания    (вибрации), у которых сдвиг фаз в любой момент

(вибрации)#                времени равен

Антифазные колебания

(вибрации)

38. #Почти гармонические   Колебания (вибрация), при которых значения

колебания (вибрация)#      колеблющейся величины (характеризующей вибрацию)

изменяются во времени по закону:

,

где t - время;

A, ,  - медленно меняющиеся функции времени

(в частности, некоторые из них могут быть

постоянными)

Примечание. Указанные медленно меняющиеся

функции удовлетворяют неравенствам:

, , .

39. #Биения#               Колебания, размах которых - периодически

Ндп. &Биение&             колеблющаяся величина и которые являются

результатом сложения двух гармонических

колебаний с близкими частотами

40. #Частота биений#       Частота колебаний значений размаха при биениях,

равная разности частот суммируемых колебаний

41. #Гармонический         Представление анализируемых колебаний

анализ колебаний           (вибрации) в виде суммы гармонических колебаний

(вибрации)#                 Примечания. 1. Слагаемые гармонические

колебания называют гармоническими составляющими.

2. Периодические колебания представляют в виде

ряда Фурье, почти периодические - в виде суммы

гармонических колебаний с несоизмеримыми

частотами, а непериодические колебания - в виде

интеграла Фурье, определяющего спектральную

плотность.

42. #Гармоника#            Гармоническая составляющая периодических

колебаний

Примечание. Частоты гармоник кратны частоте

анализируемых периодических колебаний.

43. #Номер гармоники#      Целое число, равное отношению частоты гармоники

к частоте анализируемых периодических колебаний

44. #Первая гармоника#     Гармоника, номер которой равен единице

45. #Высшая гармоника#     Гармоника, номер которой больше единицы

46. #Спектр колебаний      Совокупность соответствующих гармоническим

(вибрации)#                составляющим значений величины, характеризующей

Спектр                    колебания (вибрацию), в которой указанные

значения располагаются в порядке возрастания

частот гармонических составляющих

Примечания. 1. Периодическим и почти

периодическим колебаниям соответствует

дискретный спектр, непериодическим - непрерывный

спектр.

2. Примеры спектров колебаний (см. термины

50 - 52).

47. #Спектр частот#        Совокупность частот гармонических составляющих

колебаний, расположенных в порядке возрастания

48. #Дискретный спектр#    Спектр колебаний или частот, в котором частоты

гармонических составляющих колебаний образуют

дискретное множество

49. #Непрерывный спектр#   Спектр колебаний или частот, в котором частоты

гармонических составляющих колебаний образуют

непрерывное множество

50. #Амплитудный спектр#   Спектр колебаний, в котором величинами,

характеризующими гармонические составляющие

колебаний, являются их амплитуды

51. #Фазовый спектр#       Спектр колебаний, в котором величинами,

характеризующими гармонические составляющие

колебаний, являются их начальные фазы

52. #Энергетический        Спектр колебаний, в котором величинами,

спектр#                    характеризующими гармонические составляющие

колебаний, являются квадраты амплитуд скорости,

характеризующие удельную энергию указанных

составляющих

53. #Спектральный анализ   Определение спектра колебаний (вибрации)

колебаний (вибрации)#      или спектра частот

Спектральный анализ

54. #Преобладающая         Частота, которой соответствует глобальный

частота#                   максимум энергетического или амплитудного

спектра колебаний с различными частотами

55. #Почти периодические   Колебания (вибрация), при которых каждое

колебания (вибрация)#      значение колеблющейся величины почти повторяется

Ндп. &Квазипериодические  через некоторые постоянные интервалы времени

колебания&

56. #Затухающие            Колебания (вибрация) с уменьшающимися

колебания (вибрация)#      значениями размаха

Примечание. Для затухающих колебаний,

описываемых зависимостью

,

частотой колебаний считают частоту

синусоидального множителя

.

57. #Нарастающие           Колебания (вибрация) с увеличивающимися

колебания (вибрация)#      значениями размаха

Примечание. Для нарастающих колебаний,

описываемых зависимостью

,

частотой колебаний считают частоту

синусоидального множителя

.

58. #Логарифмический       Характеристика колебаний, сравнивающая две

уровень колебаний#         одноименные физические величины,

Уровень колебаний         пропорциональная десятичному логарифму отношения

оцениваемого и исходного значений величины

Примечания. 1. Для энергетических величин

(энергии, мощности и т.п.) уровень, измеряемый

в белах , измеряемый в децибелах

,

где a - оцениваемое значение энергии (мощности и

т.п.),  - исходное значение энергии (мощности

и т.п.).

Для скорости, ускорения, силы и т.п.

уровень, измеряемый в белах - ,

измеряемый в децибелах - ,

где b - оцениваемое значение скорости (ускорения

и т.п.),

-  исходное значение скорости (ускорения

и т.п.).

2. Принятые при вычислении исходные значения

,  должны быть указаны в каждом конкретном

случае.

59. #Полоса частот#        Совокупность частот в рассматриваемых пределах

60. #Декадная полоса       Полоса частот, у которой отношение верхней

частот#                    граничной частоты к нижней равно 10

Декада

61. #Октавная полоса       Полоса частот, у которой отношение верхней

частот#                    граничной частоты к нижней равно 2

Октава

62. #Полуоктавная полоса   Полоса частот, у которой отношение верхней

частот#                    граничной частоты к нижней равно

Полуоктава

63. #Третьоктавная         Полоса частот, у которой отношение верхней

полоса частот#             граничной частоты к нижней равно

Треть октавы

64. #Среднегеометричес-    Квадратный корень из произведения граничных

кая частота полосы#        частот полосы

Среднегеометрическая

частота

65. #Бегущая волна#        Распространение возмущения в среде

Волна                      Примечание. Величину, служащую мерой состояния

среды (перемещение, напряжение, деформацию

и т.п.) в случае постоянной скорости

распространения волны можно представить в виде

функции ,

где q - криволинейная пространственная

координата, вдоль которой происходит

распространение волны;

t - время;

c - постоянная скорость распространения волны.

66. #Гармоническая         Волна, при которой все точки среды совершают

волна#                     гармонические колебания

67. #Длина гармонической   Расстояние между двумя соседними максимумами

волны#                     или минимумами перемещения точек среды

Длина волны

68. #Волновое число#       Величина, равная частному от деления

на длину гармонической волны

69. #Фронт гармонической   Односвязная поверхность в среде, представляющая

волны#                     собой геометрическое место синфазно колеблющихся

Фронт волны               точек среды при гармонической бегущей волне

70. #Скорость              Скорость распространения фронта гармонической

гармонической волны#       волны

Скорость волны

71. #Плоская волна#        Волна, фронт которой представляет собой

плоскость, перпендикулярную к направлению

распространения волны

72. #Цилиндрическая        Волна, фронт которой представляет собой

волна#                     цилиндрическую поверхность, радиусы которой

совпадают с направлениями распространения волны

73. #Сферическая волна#    Волна, фронт которой представляет собой

сферическую поверхность, радиусы которой

совпадают с направлениями распространения волны

74. #Продольная волна#     Волна, направление распространения которой

коллинеарно траекториям колеблющихся точек среды

75. #Поперечная волна#     Волна, направление распространения которой

ортогонально траекториям колеблющихся точек

среды

76. #Стоячая волна#        Состояние среды, при котором расположение

максимумов и минимумов перемещений колеблющихся

точек среды не меняется во времени

Примечание. Стоячую волну можно рассматривать

как результат наложения двух одинаковых бегущих

волн, распространяющихся навстречу одна другой.

77. #Узел колебаний#       Неподвижная точка среды при стоячей волне

Узел                       Примечание. Совокупность таких точек может

образовать узловую линию и узловую поверхность.

78. #Пучность колебаний#   Точка среды при стоячей волне, в которой размах

Пучность                  перемещений имеет максимум

Примечание. Совокупность таких точек может

образовать линию пучности и поверхность

пучности.

79. #Форма колебаний       Конфигурация совокупности характерных точек

(вибрации) системы#        системы, совершающей периодические колебания

Форма колебаний           (вибрацию), в момент времени, когда не все

(вибрации)                 отклонения этих точек от их средних положений

равны нулю

Примечание. Для сплошных ограниченных тел форма

колебаний соответствует конфигурации стоячей

волны.

80. #Детерминированные     Колебания (вибрация), представляющие собой

колебания (вибрация)#      детерминированный процесс

81. #Случайные колебания   Колебания (вибрация), представляющие собой

(вибрация)#                случайный процесс

82. #Узкополосные          Случайные колебания (вибрация) со спектром

случайные колебания        частот, расположенным в узкой полосе частот

(вибрация)#                 Примечание. Понятие узкой полосы частот зависит

от исследуемой проблемы.

Если возможны различные толкования, необходимо

дать соответствующее указание.

83. #Широкополосные        Случайные колебания (вибрация) со спектром

случайные колебания        частот, расположенным в широкой полосе частот

(вибрация)#                 Примечание. Понятие широкой полосы частот

зависит от исследуемой проблемы. Если возможны

различные толкования, необходимо дать

соответствующее указание.

84. #Вынуждающая сила      Переменная во времени внешняя сила (момент),

(момент)#                  не зависящая от состояния системы

Ндп. &Возмущающая сила    и поддерживающая ее вибрацию

(момент)&

85. #Силовое возбуждение   Возбуждение вибрации системы вынуждающими

вибрации#                  силами и (или) моментами

Силовое возбуждение

Ндп. &Динамическое

возбуждение&

86. #Кинематическое        Возбуждение вибрации системы сообщением

возбуждение вибрации#      каким-либо ее точкам заданных движений,

Кинематическое            не зависящих от состояния системы

возбуждение

87. #Параметрическое       Возбуждение колебаний (вибрации) системы

возбуждение колебаний      не зависящим от состояния системы изменением

(вибрации)#                во времени одного или нескольких ее параметров

Параметрическое           (массы, момента инерции, коэффициента жесткости,

возбуждение                коэффициента сопротивления)

88. #Самовозбуждение       Возбуждение колебаний (вибрации) системы

колебаний (вибрации)#      поступлением энергии от неколебательного

Самовозбуждение           источника, которое регулируется движением самой

системы

89. #Мягкое                Самовозбуждение колебаний (вибрации), которое

самовозбуждение колебаний  возникает после сколь угодно малого возмущения

(вибрации)#                состояния равновесия системы

Мягкое самовозбуждение

90. #Жесткое               Самовозбуждение колебаний (вибрации), которое

самовозбуждение колебаний  возникает лишь после достаточно большого

(вибрации)#                возмущения состояния равновесия системы

Жесткое самовозбуждение

91. #Демпфирование         Уменьшение вибрации вследствие рассеяния

вибрации#                  механической энергии (см. примечание

Демпфирование             к термину 8)

92. #Линейное              Демпфирование вибрации при линейной

демпфирование#             характеристике диссипативной силы

93. #Восстанавливающая     Сила (момент), возникающая при отклонении

сила (момент)#             системы от состояния равновесия и направленная

Ндп. &Возвращающая сила   противоположно этому отклонению

(момент)&

94. #Характеристика        Зависимость восстанавливающей силы (момента)

восстанавливающей силы     от соответствующей обобщенной координаты,

(момента)#                 отсчитываемой от положения равновесия

Примечание. Определение дано для системы

с одной степенью свободы.

95. #Коэффициент           Взятая с противоположным знаком производная

жесткости#                 характеристики восстанавливающей силы или

Жесткость                 момента (см. примечание к термину 94)

96. #Линейная              Характеристика восстанавливающей силы

характеристика             (момента), при которой коэффициент жесткости

восстанавливающей силы     не зависит от обобщенной координаты

(момента)#                 (см. примечание к термину 94)

Линейная характеристика

97. #Жесткая               Характеристика восстанавливающей силы

характеристика             (момента), при которой коэффициент жесткости

восстанавливающей силы     возрастает с увеличением абсолютного значения

(момента)#                 соответствующей обобщенной координаты,

Жесткая характеристика    отсчитываемой от положения равновесия

(см. примечание к термину 94)

98. #Мягкая                Характеристика восстанавливающей силы

характеристика             (момента), при которой коэффициент жесткости

восстанавливающей силы     убывает с ростом абсолютного значения

(момента)#                 соответствующей обобщенной координаты,

Мягкая характеристика     отсчитываемой от положения равновесия

(см. примечание к термину 94)

99. #Коэффициент           Величина, обратная коэффициенту жесткости

податливости#              (см. примечание к термину 94)

Податливость

100. #Диссипативная        Сила (момент), возникающая при движении

сила (момент)#             механической системы и вызывающая рассеяние

механической энергии

101. #Характеристика       Зависимость диссипативной силы (момента)

диссипативной силы         от соответствующей обобщенной скорости

(момента)#                 (см. примечание к термину 94)

102. #Коэффициент          Взятое с противоположным знаком отношение

сопротивления#             диссипативной силы или момента к соответствующей

Сопротивление             обобщенной скорости для линейной системы

(см. примечание к термину 94)

103. #Коэффициент          Отношение коэффициента сопротивления

демпфирования системы#     к удвоенной массе или удвоенному моменту инерции

Коэффициент               (см. примечание к термину 94)

демпфирования

Ндп. &Коэффициент

затухания

Коэффициент успокоения&

104. #Критический          Коэффициент демпфирования, при котором система

коэффициент демпфирования  перестает быть колебательной (см. термин 115

системы#                   и примечание к термину 94)

Критический коэффициент

демпфирования

105. #Относительное        Отношение коэффициента демпфирования системы

демпфирование системы#     к ее критическому коэффициенту демпфирования

Относительное             (см. примечание к термину 94)

демпфирование

106. #Добротность          Величина, обратная удвоенному относительному

системы#                   демпфированию системы (см. примечание к термину

Добротность               94)

107. #Логарифмический      Натуральный логарифм отношения двух

декремент колебаний#       последовательных максимальных или минимальных

Логарифмический           значений величины при затухающих свободных

декремент                  колебаниях

Ндп. &Логарифмический

декремент затухания&

108. #Коэффициент          Отношение рассеиваемой за один период энергии

поглощения#                гармонических колебаний линейной системы

к максимальной потенциальной энергии

(см. примечание к термину 94)

109. #Свободные            Колебания (вибрация) системы, происходящие без

колебания (вибрация)#      переменного внешнего воздействия и поступления

энергии извне

110. #Вынужденные          Колебания (вибрация) системы, вызванные

колебания (вибрация)#      и поддерживаемые силовым и (или) кинематическим

возбуждением

111. #Параметрические      Колебания (вибрация) системы, вызванные

колебания (вибрация)#      и поддерживаемые параметрическим возбуждением

112. #Автоколебания#       Колебания системы, возникающие в результате

самовозбуждения

113. #Установившиеся       Периодические или почти периодические колебания

колебания (вибрация)#      (вибрация) системы, которые устанавливаются

в системе по прошествии некоторого времени после

начала колебаний

114. #Переходные           Процесс перехода от установившихся колебаний

колебания (вибрация)#      (вибрации) к другим установившимся колебаниям

(вибрации)

Примечание. Вместо установившихся колебаний

может быть состояние равновесия.

115. #Колебательная        Система, способная совершать свободные

система#                   колебания

116. #Собственная          Любая из частот свободных колебаний (вибрации)

частота колебаний          линейной системы

(вибрации) линейной         Примечание. Если возможны различные толкования,

системы#                   необходимо дать соответствующее уточнение:

Собственная частота       "собственная частота консервативной системы" или

"собственная частота системы с линейным

демпфированием".

117. #Спектр собственных   Совокупность собственных частот линейной

частот системы#            системы, расположенных в порядке возрастания

Спектр собственных         Примечание. Собственные частоты нумеруют в

частот                     порядке возрастания.

118. #Собственная форма    Форма колебаний (вибрации) линейной системы,

колебаний (вибрации)       колеблющейся с одной из собственных частот

системы#

Собственная форма

119. #Изохронизм           Свойство независимости частоты свободных

колебаний (вибрации)#      колебаний (вибрации) системы от размаха

120. #Комплексная          Отношение амплитуды гармонической вынуждающей

жесткость#                 силы к комплексной амплитуде перемещения

при гармонической вынужденной вибрации линейной

системы

121. #Комплексная          Величина, обратная комплексной жесткости

податливость#

122. #Механический         Отношение амплитуды гармонической вынуждающей

импеданс#                  силы к комплексной амплитуде скорости

Импеданс                  при гармонической вынужденной вибрации линейной

системы

123. #Амплитудно-          Зависимость амплитуды вынужденных колебаний или

частотная характеристика#  вибрации системы от частоты гармонического

возбуждения с постоянной амплитудой

124. #Фазо-частотная       Зависимость сдвига фаз между вынужденными

характеристика#            колебаниями (вибрацией) системы и гармоническим

возбуждением с постоянной амплитудой от частоты

последнего

125. #Амплитудно-фазовая   Зависимость комплексной амплитуды вынужденных

частотная характеристика#  колебаний (вибрации) системы от частоты

Амплитудно-фазовая        гармонического возбуждения с постоянной

характеристика             амплитудой

126. #Резонансные          Вынужденные колебания (вибрация) системы,

колебания (вибрация)#      соответствующие одному из максимумов

Резонанс                  амплитудно-частотной характеристики

127. #Антирезонансные      Вынужденные колебания (вибрация) системы

колебания (вибрация)#      с двумя и более степенями свободы,

Антирезонанс              соответствующие одному из минимумов амплитудно-

частотной характеристики

128. #Резонансная          Частота, при которой осуществляется резонанс

частота колебаний           Примечание. В системе с демпфированием

системы#                   резонансные частоты перемещения, скорости

Резонансная частота       и ускорения различны.

129. #Дорезонансные        Вынужденные колебания (вибрация) системы,

колебания (вибрация)#      частота которых меньше резонансной

(см. примечание к термину 94)

130. #Зарезонансные        Вынужденные колебания (вибрация) системы,

колебания (вибрация)#      частота которых больше резонансной

(см. примечание к термину 94)

131. #Субгармонические     Вынужденные колебания (вибрация) нелинейной

колебания (вибрация)#      системы, частота которых в целое число раз

меньше частоты гармонического возбуждения

132. #Супергармонические   Гармонические составляющие вынужденных

колебания (вибрация)#      колебаний (вибрации) нелинейной системы, частоты

Ндп. &Ультрагармоничес-   которых кратны частоте гармонического

кие колебания (вибрация)&  возбуждения

133. #Коэффициент          Отношение амплитуды перемещения при вынужденных

динамического усиления#    колебаниях или вибрации к некоторому

Коэффициент динамичности  характерному для данного вида возбуждения

постоянному перемещению s

Примечание. Для силового возбуждения

с постоянной амплитудой вынуждающей силы

и для кинематического возбуждения s-ордината

амплитудно-частотной характеристики при частоте,

стремящейся к нулю. Для силового возбуждения

с амплитудой вынуждающей силы, пропорциональной

квадрату частоты, s-ордината амплитудно-

частотной характеристики при частоте,

стремящейся к бесконечности.

134. #Связанные            Колебания обобщенных координат системы, когда

колебания координат        колебания одних координат обязательно

системы#                   сопровождаются колебаниями других координат

Связанные колебания

135. #Несвязанные          Колебания обобщенных координат системы, когда

колебания координат        колебания одних координат могут

системы#                   не сопровождаться колебаниями других координат

Несвязанные колебания

136. #Нормальные           Обобщенные координаты системы, колебания

координаты#                которых являются несвязанными колебаниями

137. #Активная             Вибрационная защита, использующая энергию

виброзащита#               дополнительного источника

138. #Пассивная            Вибрационная защита, не использующая энергию

виброзащита#               дополнительного источника

139. #Виброизоляция#       Метод вибрационной защиты посредством

Ндп. &Амортизация&        устройств, помещаемых между источником

возбуждения и защищаемым объектом

140. #Динамическое         Метод вибрационной защиты посредством

гашение вибрации#          присоединения к защищаемому объекту системы,

Динамическое              реакции которой уменьшают размах вибрации

виброгашение               объекта в точках присоединения системы

141. #Виброизолятор#       Устройство, осуществляющее виброизоляцию

Изолятор

Ндп. &Демпфер

Амортизатор&

142. #Равночастотный       Виброизолятор, обеспечивающий постоянство

виброизолятор#             собственной частоты системы при изменении

в заданных пределах веса изолируемого тела

143. #Многокаскадная       Виброизоляция, при которой между защищаемым

виброизоляция#             объектом и источником вибрации последовательно

установлены виброизоляторы, разделенные

инерционными элементами

144. #Демпфер#             Виброзащитное устройство или его часть,

Ндп. &Амортизатор         создающая демпфирование вибрации

Гаситель колебаний

Успокоитель колебаний&

145. #Линейный демпфер#    Демпфер с линейной характеристикой

диссипативной силы

146. #Динамический         Устройство, осуществляющее динамическое гашение

виброгаситель#             вибрации

147. #Коэффициент          Отношение пикового или среднего квадратического

эффективности              значения виброперемещения (виброскорости,

вибрационной защиты#       виброускорения защищаемого объекта или

Коэффициент               воздействующей на него силы) до введения

эффективности              виброзащиты к значению той же величины после

Ндп. &Эффективность       введения виброзащиты

виброизоляции

Степень изоляции&

148. #Коэффициент          Отношение амплитуды виброперемещения

передачи                   (виброскорости, виброускорения защищаемого

при виброизоляции#         объекта или действующей на него силы)

Коэффициент передачи      к амплитуде той же величины источника

Ндп. &Коэффициент         возбуждения при гармонической вибрации

амортизации&

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

#Автоколебания#                                                         112

&Амортизатор&                                                      141, 142

&Амортизация&                                                           139

Амплитуда                                                                30

#Амплитуда гармонических колебаний#                                      30

#Амплитуда гармонических колебаний комплексная#                          35

#Амплитуда гармонической вибрации#                                       30

&Амплитуда двойная&                                                      21

&Амплитуда единичная&                                                    30

Амплитуда комплексная                                                    35

#Анализ вибрации гармонический#                                          41

#Анализ вибрации спектральный#                                           53

#Анализ колебаний гармонический#                                         41

#Анализ колебаний спектральный#                                          53

Анализ спектральный                                                      53

Антирезонанс                                                            127

&Биение&                                                                 39

#Биения#                                                                 39

&Вибратор&                                                                5

&Вибрации&                                                                3

Вибрации антифазные                                                      37

#Вибрации гармонические антифазные#                                      37

#Вибрации гармонические синфазные#                                       36

Вибрации синфазные                                                       36

#Вибрации синхронные#                                                    28

#Вибрация#                                                                3

#Вибрация антирезонансная#                                              127

&Вибрация вращательная&                                                  20

#Вибрация вынужденная#                                                  110

#Вибрация гармоническая#                                                 29

#Вибрация детерминированная#                                             80

#Вибрация дорезонансная#                                                129

#Вибрация зарезонансная#                                                130

#Вибрация затухающая#                                                    56

&Вибрация крутильная&                                                    20

&Вибрация линейная&                                                  16, 19

#Вибрация нарастающая#                                                   57

#Вибрация параметрическая#                                              111

#Вибрация переходная#                                                   114

#Вибрация периодическая#                                                 25

&Вибрация плоскостная&                                                   17

#Вибрация поступательная#                                                19

#Вибрация  почти гармоническая#                                          38

#Вибрация почти периодическая#                                           55

#Вибрация резонансная#                                                  126

#Вибрация свободная#                                                    109

#Вибрация случайная#                                                     81

#Вибрация случайная узкополосная#                                        82

#Вибрация случайная широкополосная#                                      83

#Вибрация субгармоническая#                                             131

#Вибрация супергармоническая#                                           132

#Вибрация точки плоская#                                                 17

#Вибрация точки пространственная#                                        18

#Вибрация точки прямолинейная#                                           16

#Вибрация угловая#                                                       20

&Вибрация ультрагармоническая&                                          132

#Вибрация установившаяся#                                               113

#Вибровозбудитель#                                                        5

#Виброгаситель динамический#                                            146

Виброгашение динамическое                                               140

&Виброгенератор&                                                          5

Виброзащита                                                               8

#Виброзащита активная#                                                  137

#Виброзащита пассивная#                                                 138

#Виброизолятор#                                                         141

#Виброизолятор равночастотный#                                          142

#Виброизоляция#                                                         139

#Виброизоляция многокаскадная#                                          143

Виброиспытания                                                           11

Вибромашина                                                               6

#Виброметрия#                                                             7

#Виброперемещение#                                                       13

&Вибропобудитель&                                                         5

Вибропрочность                                                           10

#Виброскорость#                                                          14

&Вибросмещение&                                                          13

&Вибростойкость&                                                      9, 10

Вибротехника                                                              4

#Виброускорение#                                                         15

Виброустойчивость                                                         9

#Возбуждение вибрации кинематическое#                                    86

#Возбуждение вибрации параметрическое#                                   87

#Возбуждение вибрации силовое#                                           85

Возбуждение кинематическое                                               86

#Возбуждение колебаний параметрическое#                                  87

Возбуждение параметрическое                                              87

Возбуждение силовое                                                      85

Волна                                                                    65

#Волна бегущая#                                                          65

#Волна гармоническая#                                                    66

#Волна плоская#                                                          71

#Волна поперечная#                                                       75

#Волна продольная#                                                       74

#Волна стоячая#                                                          76

#Волна сферическая#                                                      73

#Волна цилиндрическая#                                                   72

#Гармоника#                                                              42

#Гармоника первая#                                                       44

#Гармоника высшая#                                                       45

&Гаситель колебаний&                                                    144

#Гашение вибрации динамическое#                                         140

Декада                                                                   60

&Декремент затухания логарифмический&                                   107

#Декремент колебаний логарифмический#                                   107

Декремент логарифмический                                               107

#Демпфер#                                                               144

&Демпфер&                                                               141

#Демпфер линейный#                                                      145

Демпфирование                                                            91

#Демпфирование вибрации#                                                 91

#Демпфирование линейное#                                                 92

Демпфирование относительное                                             105

#Демпфирование системы относительное#                                   105

#Диагностика вибрационная#                                               12

Длина волны                                                              67

#Длина гармонической волны#                                              67

Добротность                                                             106

#Добротность системы#                                                   106

Жесткость                                                                95

#Жесткость комплексная#                                                 120

#Защита вибрационная#                                                     8

&Значение действующее&                                                   24

#Значение колеблющейся величины пиковое#                                 22

#Значение колеблющейся величины среднее квадратическое#                  24

#Значение модуля колеблющейся величины среднее#                          23

Значение модуля среднее                                                  23

Значение пиковое                                                         22

&Значение средневыпрямленное&                                            23

Значение среднее квадратическое                                          24

&Значение среднеквадратичное&                                            24

&Значение эффективное&                                                   24

Изолятор                                                                141

#Изохронизм вибрации#                                                   119

#Изохронизм колебаний#                                                  119

Импеданс                                                                122

#Импеданс механический#                                                 122

#Испытания вибрационные#                                                 11

#Колебания антирезонансные#                                             127

Колебания антифазные                                                     37

#Колебания величины скалярной#                                            1

#Колебания вынужденные#                                                 110

#Колебания гармонические#                                                29

#Колебания гармонические антифазные#                                     37

#Колебания гармонические синфазные#                                      36

#Колебания детерминированные#                                            80

#Колебания дорезонансные#                                               129

#Колебания зарезонансные#                                               130

#Колебания затухающие#                                                   56

&Колебания квазипериодические&                                           55

#Колебания координат системы несвязанные#                               135

#Колебания координат системы связанные#                                 134

#Колебания механические#                                                  2

#Колебания нарастающие#                                                  57

Колебания несвязанные                                                   135

#Колебания параметрические#                                             111

#Колебания переходные#                                                  114

#Колебания периодические#                                                25

#Колебания почти гармонические#                                          38

#Колебания почти периодические#                                          55

#Колебания резонансные#                                                 126

#Колебания свободные#                                                   109

Колебания связанные                                                     134

Колебания синфазные                                                      36

#Колебания синхронные#                                                   28

#Колебания случайные#                                                    81

#Колебания случайные узкополосные#                                       82

#Колебания случайные широкополосные#                                     83

#Колебания субгармонические#                                            131

#Колебания супергармонические#                                          132

&Колебания ультрагармонические&                                         132

#Колебания установившиеся#                                              113

#Координаты нормальные#                                                 136

&Коэффициент амортизации&                                               148

Коэффициент демпфирования                                               103

Коэффициент демпфирования критический                                   104

#Коэффициент демпфирования системы#                                     103

#Коэффициент демпфирования системы критический#                         104

#Коэффициент динамического усиления#                                    133

Коэффициент динамичности                                                133

#Коэффициент жесткости#                                                  95

&Коэффициент затухания&                                                 103

Коэффициент передачи                                                    148

#Коэффициент передачи при виброизоляции#                                148

#Коэффициент поглощения#                                                108

#Коэффициент податливости#                                               99

#Коэффициент сопротивления#                                             102

&Коэффициент успокоения&                                                103

Коэффициент эффективности                                               147

#Коэффициент эффективности вибрационной защиты#                         147

#Машина вибрационная#                                                     6

&Машина встряхивающая&                                                    6

&Машина качающая&                                                         6

&Машина колебательная&                                                    6

&Машина сотрясательная&                                                   6

&Момент возвращающий&                                                    93

&Момент возмущающий&                                                     84

#Момент восстанавливающий#                                               93

#Момент вынуждающий#                                                     84

#Момент диссипативный#                                                  100

#Номер гармоники#                                                        43

Октава                                                                   61

&Перемещение колебательное&                                              13

Период                                                                   26

#Период вибрации#                                                        26

#Период колебаний#                                                       26

Податливость                                                             99

#Податливость комплексная#                                              121

#Полоса частот#                                                          59

#Полоса частот декадная#                                                 60

#Полоса частот октавная#                                                 61

#Полоса частот полуоктавная#                                             62

#Полоса частот третьоктавная#                                            63

Полуоктава                                                               62

#Прочность вибрационная#                                                 10

Пучность                                                                 78

#Пучность колебаний#                                                     78

Размах                                                                   21

#Размах колебаний#                                                       21

Резонанс                                                                126

Самовозбуждение                                                          88

#Самовозбуждение вибрации#                                               88

#Самовозбуждение вибрации жесткое#                                       90

#Самовозбуждение вибрации мягкое#                                        89

Самовозбуждение жесткое                                                  90

#Самовозбуждение колебаний#                                              88

#Самовозбуждение колебаний жесткое#                                      90

#Самовозбуждение колебаний мягкое#                                       89

Самовозбуждение мягкое                                                   89

Сдвиг фаз                                                                33

#Сдвиг фаз синхронных гармонических вибраций#                            33

#Сдвиг фаз синхронных гармонических колебаний#                           33

&Сила возвращающая&                                                      93

&Сила возмущающая&                                                       84

#Сила восстанавливающая#                                                 93

#Сила вынуждающая#                                                       84

#Сила диссипативная#                                                    100

#Система колебательная#                                                 115

Скорость волны                                                           70

#Скорость гармонической волны#                                           70

&Скорость колебательная&                                                 14

&Смещение&                                                               13

Сопротивление                                                           102

Спектр                                                                   46

#Спектр амплитудный#                                                     50

#Спектр вибрации#                                                        46

#Спектр дискретный#                                                      48

#Спектр колебаний#                                                       46

#Спектр непрерывный#                                                     49

Спектр собственных частот                                               117

#Спектр собственных частот системы#                                     117

#Спектр фазовый#                                                         51

#Спектр частот#                                                          47

#Спектр энергетический#                                                  52

&Степень изоляции&                                                      147

#Техника вибрационная#                                                    4

&Техника колебательная&                                                   4

Треть октавы                                                             63

Узел                                                                     77

#Узел колебаний#                                                         77

Уровень колебаний                                                        58

#Уровень колебаний логарифмический#                                      58

&Ускорение колебательное&                                                15

&Успокоитель колебаний&                                                 144

#Устойчивость вибрационная#                                               9

Фаза                                                                     31

#Фаза гармонических колебаний#                                           31

#Фаза гармонических колебаний начальная#                                 32

#Фаза гармонической вибрации#                                            31

#Фаза гармонической вибрации начальная#                                  32

Фаза начальная                                                           32

Форма вибрации                                                           79

#Форма вибрации системы#                                                 79

#Форма вибрации системы собственная#                                    118

Форма колебаний                                                          79

#Форма колебаний системы#                                                79

#Форма колебаний системы собственная#                                   118

Форма собственная                                                       118

Фронт волны                                                              69

#Фронт гармонической волны#                                              69

Характеристика амплитудно-фазовая                                       125

#Характеристика амплитудно-частотная#                                   123

#Характеристика восстанавливающего момента#                              94

#Характеристика восстанавливающего момента жесткая#                      97

#Характеристика восстанавливающего момента линейная#                     96

#Характеристика восстанавливающего момента мягкая#                       98

#Характеристика восстанавливающей силы#                                  94

#Характеристика восстанавливающей силы жесткая#                          97

#Характеристика восстанавливающей силы линейная#                         96

#Характеристика восстанавливающей силы мягкая#                           98

#Характеристика диссипативного момента#                                 101

#Характеристика диссипативной силы#                                     101

Характеристика жесткая                                                   97

Характеристика линейная                                                  96

Характеристика мягкая                                                    98

#Характеристика фазо-частотная#                                         124

#Характеристика частотная амплитудно-фазовая#                           125

Частота                                                                  27

#Частота биений#                                                         40

#Частота вибрации линейной системы собственная#                         116

#Частота гармонических колебаний угловая#                                34

#Частота гармонической вибрации угловая#                                 34

#Частота колебаний линейной системы собственная#                        116

#Частота колебаний системы резонансная#                                 128

&Частота круговая&                                                       34

#Частота периодических колебаний#                                        27

#Частота периодической вибрации#                                         27

#Частота полосы среднегеометрическая#                                    64

#Частота преобладающая#                                                  54

Частота резонансная                                                     128

Частота собственная                                                     116

Частота среднегеометрическая                                             64

Частота угловая                                                          34

&Частота циклическая&                                                    34

#Число волновое#                                                         68

&Эффективность виброизоляции&                                           147

# Приложение 1

Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ

К терминам 1 - 3. Термин "колебания" выражает понятие, выходящее за рамки настоящего стандарта. Он является родовым термином по отношению к терминам "колебания скалярной величины", "механические колебания" и "вибрация", поэтому вместо этих терминов допускается применение термина "колебания".

К терминам 22 - 24, 30 - 35, 46, 50 - 52, 58, 107, 123 - 125, 128, 147, 148. Некоторые величины и зависимости, характеризующие вибрацию, могут относиться к перемещению, скорости, ускорению, силе и другим колеблющимся величинам. Если возможны различные толкования, следует дать соответствующее уточнение, например "размах виброперемещения", "амплитуда силы", "амплитудно-частотная характеристика виброускорения".

К терминам 25 - 34, 36 - 38, 41, 46, 53, 55 - 57, 79 - 84, 87 - 90, 93, 94, 96 - 98, 100, 101, 107, 109 - 111, 113, 114, 116, 118, 119, 126, 127, 129 - 132.

Термины и определения для близких понятий, различающиеся лишь отдельными словами, совмещены, причем слова, которые отличают второе понятие, заключены в скобки. Для получения первого термина и его определения опускаются слова, записанные в скобках. Для получения второго термина и его определения проводится замена соответствующих слов словами, записанными в скобках, например, п. 25 содержит два термина с определениями:

#периодические колебания# - колебания, при которых каждое значение колеблющейся величины повторяется через равные интервалы времени;

#периодическая вибрация# - вибрация, при которой каждое значение колеблющейся величины, характеризующей вибрацию, повторяется через равные интервалы времени.

К терминам 84, 86, 89, 90. Состояние системы определяется совокупностью обобщенных координат системы.

# Приложение 2

Справочное

## ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

1. Schwingung

2. Mechanische Schwingung

3. Vibration

4. Schwingungstechnik

5. Schwingungserreger

6. Vibrationsmaschine

7.

8. Schwingungsschutz

9.

10. Schwingfestigkeit

11.

12. Schwingungsdiagnostik

13. Schwingweg

14. Schwinggeschwindigkeit

15. Schwingbeschleunigung

16. Geradlinige Schwingung

17. Ebene Schwingung

18.  Schwingung

19. Translationsschwingung

20. Drehschwingung

21. Spitze-Spitze-Wert

22. Spitzenwert

23. Mittelwert des Betrages

24. Effektivwert

25. Periodische Schwingung

26. Periodendauer

27. Frequenz der periodischen Schwingung

28. Frequenzgleiche Schwingungen

29. Harmonische Schwingung

30. Amplitude

31. Phase

32. Nullphase

33. Phasenverschiebung

34. Kreisfrequenz

35. Komplexe Amplitude

36. Gleichphasige Schwingungen

37. Gegenphasige Schwingungen

38. Fastharmonische Schwingung

39. Schwebung

40. Schwebungsfrequenz

41. Harmonische Analyse

42. Harmonische

43. Ordnung der Harmonischen

44. Erste Harmonische

45. Harmonische

46. Spektrum

47. Frequenzspektrum

48. Diskretes Spektrum

49. Kontinuierliches Spektrum

50. Amplitudenspektrum

51. Phasenspektrum

52. Leistungsdichte-Spektrum

53. Spektralanalyse

54. Dominierende Frequenz

55. Fastperiodische Schwingung

56. Abklingende Schwingung

57. Angefachte Schwingung

58. Pegel

59. Frequenzband

60. Dekadenfrequenzband

61. Oktavband

62. Halboktavband

63. Terzband

64. Geometrische Mittenfrequenz

65. Welle

66. Harmonische Welle

67.

68. Wellenzahl

69. Wellenfront

70. Wellengeschwindigkeit

71. Ebene Welle

72. Zylinderwelle

73. Kugelwelle

74. Longitudinalwelle

75. Transversalwelle

76. Stehende Welle

77. Schwingungsknoten

78. Schwingungsbauch

79. Schwingform

80. Deterministische Schwingung

81. Zufallsschwingung

82. Schmalbandige Zufallsschwingung

83. Breitbandige Zufallsschwingung

84. Erregerkraft (-moment)

85. Krafterregung

86. Wegerregung

87. Parametererregung

88. Selbsterregung

89. Weiche Selbsterregung

90. Harte Selbsterregung

91.

92. Lineare

93.  (-moment)

94. Gharakteristik der  (-moment)

95. Steifigkeit

96. Lineare Charakteristik der  (-moment)

97. Progressive Charakteristik der  (-moment)

98. Degressive Charakteristik der  (-moment)

99. Nachgiebigkeit

100.  (-moment)

101. Charakteristik der  (-moment)

102.

103. Abklingkonstante

104. Kritische Abklingkonstante

105.

106.

107. Logarithmisches Dekrement

108. Absorbtionsgrad

109. Freie Schwingung

110. Erzwungene Schwingung

111. Parametererregte Schwingung

112. Selbsterregte Schwingung

113.  Schwingung

114.

115. Schwingungssystem

116. Eigenfrequenz

117. Spektrum der Eigenfrequenzen

118. Eigenschwingform

119. Isochronismus der Schwingung

120. Komplexe Steifigkeit

121. Komplexe Nachgiebigkeit

122. Mechanische Impedanz

123. Amplituden-Frequenz-Charakteristik

124. Phasen-Frequenz-Charakteristik

125. Amplituden-Phasen-Frequenz-Charakteristik

126. Resonanzschwingung

127. Antiresonanz

128. Resonanzfrequenz

129. Unterkritische Schwingung

130.  Schwingung

131. Subharmonische Schwingung

132. Superharmonische Schwingung

133.

134. Gekoppelte Schwingungen

135. Nichtgekoppelte Schwingungen

136. Hauptkoordinaten

137. Aktiver Schwingungsschutz

138. Passiver Schwingungsschutz

139. Schwingungsisolierung

140. Schwingungstilgung

141. Schwingungsisolator

142. Gleichfrequenz-Schwingungsisolator

143. Mehrstufige Schwingungsisolierung

144.

145. Linearer

146. Schwingungstilger

147.  des Schwingungsschutzes

148.  der Schwingungsisolierung

## ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

1. Oscillation

2. Mechanical oscillation

3. Vibration

4. Vibration engineering

5. Vibration generator

6. Vibration machine

7. Vibrometry

8. Vibration protection

9. Vibration proper functioning

10. Vibration strength

11. Vibration testing

12. Vibration diagnostics

13. Vibration displacement

14. Vibration velocity

15. Vibration acceleration

16. Rectilinear vibration

17. Plane vibration

18. Space vibration

19. Translational vibration

20. Angular vibration

21. Peak-to-peak value

22. Peak value

23. Mean value of modulus

24. Room-mean-square value

25. Periodic oscillation

26. Period

27. Frequency of periodic oscillation

28. Synchronous oscillations

29. Harmonic oscillation

30. Amplitude

31. Phase

32. Initial phase

33. Phase difference

34. Anqular frequency

35. Phasor

36. In-phase oscillations

37. Antiphase oscillations

38. Almost harmonic oscillation

39. Beats

40. Beat frequency

41. Harmonic analysis

42. Harmonic

43. Harmonic number

44. First harmonic

45. Higher harmonic

46. Spectrum

47. Frequency spectrum

48. Discrete spectrum

49. Continuous spectrum

50. Amplitude spectrum

51. Phase spectrum

52. Power spectrum

53. Spectral analysis

54. Dominant frequency

55. Quasi-periodic oscillation

56. Decaying oscillation

57.

58. Level

59. Frequency band

60. Decade

61. Octave

62. One-half octave

63. One-third octave

64. Centre frequency

65. Progressive wave. Wave

66. Harmonic wave

67. Wavelength

68. Wave number

69. Wave front

70. Wave velocity

71. Plane wave

72. Cyllindric wave

73. Spherical wave

74. Longitudinal wave

75. Transverse wave

76. Standing wave

77. Node

78. Antinode

79. Mode of vibration

80. Deterministic vibration

81. Random vibration

82. Narrow-band random vibration

83. Broad-band random vibration

84. Exciting force (torque)

85. Force excitation

86. Kinematic excitation

87. Parametric excitation

88. Self-excitation

89. Soft self-excitation

90. Hard self-excitation

91. Damping

92. Linear damping

93. Restoring force (torque)

94. Restoring force (torque) characteristic

95. Stiffness

96. Lenear characteristic of restoring force (torque)

97. Hardening characteristic of restoring force (torque)

98. Softening characteristic of restoring force (torque)

99. Compliance

100. Dissipative force (torque)

101. Dissipative force (torque) characteristic

102. Linear viscous damping coefficient

103.

104.

105. Damping ratio

106. Q-factor

107. Logaritmic decrement

108. Energy absorption coefficient

109. Free vibration

110. Forced vibration

111. Parametric vibration

112. Self-excited vibration

113. Steady-state vibration

114. Transient vibration

115. Oscillatory system

116. Natural frequency

117. Natural frequency spectrum

118. Natural mode

119. Oscillation isochronism

120. Complex stiffness

121. Complex compliance

122. Mechanical impedance

123. Amplitude-frequency characteristic

124. Phase-frequency characteristic

125. Amplitude-phase frequency characteristic

126. Resonance

127. Antiresonance

128. Resonance frequency

129. Subresonance oscillation

130. Superresonance oscillation

131. Subharmonic vibration

132. Superharmonic vibration

133. Dynamic magnification factor

134. Coupled oscillations

135. Uncoupled oscillations

136. Normal co-ordinates

137. Active vibration protection

138. Passive vibration protection

139. Vibration isolation

140. Dynamic absorbing of vibration

141. Vibration isolator

142.

143.

144. Damper

145. Linear damper

146. Dynamic vibration absorber

147. Effectiveness factor of vibration protection

148. Transmissibility

## ЭКВИВАЛЕНТЫ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

1. Oscillation

2. Oscillation

3. Vibration

4. Technique vibratoire

5.  de vibrations

6. Machine  vibrations

7. Mesure de vibration

8. Protection contre vibration

9.  vibratoire

10.  vibratoire

11. Essai vibratoire

12. Diagnostic vibratoire

13.  vibratoire

14. Vitesse vibratoire

15.  vibratoire

16. Vibration rectiligne

17. Vibration plane

18. Vibration spatiale

19. Vibration en translation

20. Vibration angulaire

21. Valeur de

22. Valeur de

23. Valeur moyenne d'un module

24. Valeur moyenne quadratique

25. Oscillation

26.

27.  d'oscillation

28. Oscillations synchrones

29. Oscillation harmonique

30. Amplitude

31. Phase

32. Phase initiale

33. ,  de phase

34. Pulsation,  angulaire

35. Phasor, vecteur tournant

36. Oscillations en phase, oscillations

37. Oscillations en opposition de phase, oscillations

38. Oscillation quasi-harmonique

39. Battements

40.  de battement

41. Analyse harmonique

42. Harmonique

43.  de l'harmonique

44. Harmonique premier, harmonique fondamental

45. Harmonique

46. Spectre

47. Spectre de

48. Spectre en raies

49. Spectre continu

50. Spectre d'amplitude

51. Spectre de phase

52. Spectre de puissance

53. Analyse spectrale

54.  dominante

55. Vibration

56. Oscillation amortie

57. Oscillation agrandie

58. Niveau

59. Bande de

60.

61. Octave

62. Demi-octave

63. Tiers d'octave

64.  centrale

65. Onde progressive. Onde

66. Onde harmonique

67. Longueur d'onde

68. Nombre d'ondes

69. Front d'onde

70. Vitesse d'onde

71. Orde plane

72. Onde cylindrique

73. Onde

74. Onde longitudinale

75. Onde transversale

76. Onde stationnaire

77. Noeud

78. Antinoeud

79. Mode de vibration

80. Vibration

81. Vibration

82. Vibration  en bande

83. Vibration  en bande large

84. Force (moment) excitante

85. Excitation

86. Excitation

87. Excitation

88. Auto-excitation d'oscillations

89.

90.

91. Amortissement

92. Amortissement

93. Force (moment) de restitution

94.  de force (moment) de restitution

95. Raideur

96.   de force (moment) de restitution

97.

98.

99. Souplesse

100. Force (moment) dissipative

101.  de force (moment) dissipative

102. Coefficient d'amortissement visqueux

103.

104.

105. Taux d'amortissement

106. Facteur d'amplification dynamique, Q

107.  logarithmique

108. Coefficient de dissipation

109. Vibration libre

110. Vibration

111. Vibration

112. Vibration

113. Vibration entretue

114. Vibration transitoire

115.  oscillatoire

116.  propre

117. Spectre des  propres

118. Mode propre

119. Isochronisme d'oscillations

120. Raideur complexe

121. Souplesse complexe

122.

123.

124.

125.  amplitude-phase

126.

127.

128.  de

129. Oscillations

130. Oscillations

131. Oscillations sous-harmoniques

132. Oscillations supra-harmoniques

133.

134. Oscillations  des

135. Oscillations  des

136.  normales

137. Protection active contre vibration

138. Protection passive contre vibration

139. Isolation de vibration

140. Absorption dynamique de vibration

141. Isolateur de vibration

142.

143. Isolateur de vibration

144. Amortisseur

145. Amortisseur

146. Absorbeur dynamique de vibration

147. Coefficient  de la protection contre vibration

148.