# Утверждаю

Заместитель Главного

государственного

санитарного врача СССР

23 февраля 1988 г. N 4557-88

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Санитарные нормы разработаны Киевским НИИ гигиены труда и профзаболеваний (Шлейфман Ф.М., Гвозденко Л.А., Вялая Л.С.), НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР (Афанасьева Р.Ф.), НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана (Ильницкая А.В.), ВНИИ охраны труда ВЦСПС (Алексеева И.С., Колодин Э.А.) и ЛЭТИ им. Ульянова-Ленина (Гульков В.Н.).

Ответственный исполнитель Гвозденко Л.А. (Киевский НИИ гигиены труда и профзаболеваний).

ОБЩЕСОЮЗНЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

И САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ

Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством СССР и союзных республик (статья 18).

Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм государственными органами, а также всеми предприятиями, учреждениями и организациями, должностными лицами и гражданами возлагается на органы и учреждения санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения СССР и министерств здравоохранения союзных республик (статья 19).

(Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении, утвержденные Законом СССР от 19 декабря 1969 года.)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают допустимые величины ультрафиолетового излучения на постоянных и непостоянных рабочих местах (облученность) от производственных источников с учетом спектрального состава излучения для областей:

длинноволновой - 400 - 315 нм - УФ-А

средневолновой - 315 - 280 нм - УФ-В

коротковолновой - 280 - 200 нм - УФ-С

и содержат требования к методам контроля и оценки.

1.2. Нормативы распространяются на излучение, создаваемое источниками, имеющими температуру выше 2000 град. C (электрические дуги, плазма, расплавленный металл, кварцевое стекло и т.п.), люминесцентными источниками, используемыми в полиграфии, химическом и деревообрабатывающем производстве, сельском хозяйстве, при кино- и телесъемках, дефектоскопии и других отраслях производства, а также в здравоохранении.

1.3. Нормативы не распространяются на ультрафиолетовое излучение, генерируемое лазерами, используемое для обеззараживания сред при отсутствии обслуживающего персонала, а также применяемое в лечебных и профилактических целях.

1.4. Нормативы интенсивности излучения установлены с учетом продолжительности воздействия на работающих, обязательного ношения спецодежды, защищающей от излучения, головных уборов и использования средств защиты глаз (ГОСТ ССБТ 12.4.080-79 "Светофильтры стеклянные для защиты глаз от вредных излучений на производстве").

## 2. ДОПУСТИМЫЕ ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ (ОБЛУЧЕНИЯ)

2.1.1. Допустимая интенсивность облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 кв. м и периода облучения до 5 минут, длительности пауз между ними не менее 30 минут и общей продолжительности воздействия за смену до 60 минут не должна превышать:

50,0 Вт/кв. м - для области УФ-А

0,05 Вт/кв. м - для области УФ-В

0,001 Вт/кв. м - для области УФ-С.

2.1.2. Допустимая интенсивность ультрафиолетового облучения работающих при наличии незащищенных участков поверхности кожи не более 0,2 кв. м (лицо, шея, кисти рук и др.), общей продолжительности воздействия излучения 50% рабочей смены и длительности однократного облучения свыше 5 мин. и более не должна превышать:

10,0 Вт/кв. м - для области УФ-А

0,01 Вт/кв. м - для области УФ-В.

Излучение в области УФ-С при указанной продолжительности не допускается.

2.2. При использовании специальной одежды и средств защиты лица и рук, не пропускающих излучение (спилк, кожа, ткани с пленочным покрытием и т.п.), допустимая интенсивность облучения в области УФ-В + УФ-С (200 - 315 нм) не должна превышать 1 Вт/кв. м.

2.3. В случае превышения допустимых интенсивностей облучения, приведенных в разд. 2, должны быть предусмотрены мероприятия по уменьшению интенсивности излучения источника или защите рабочего места от облучения (экранирование), а также по дополнительной защите кожных покровов работающих.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ КОНТРОЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ОБЛУЧЕНИЯ)

3.1. Интенсивность облучения работающих должна измеряться на постоянных и непостоянных рабочих местах, периодически, не реже одного раза в год в порядке текущего санитарного надзора, а также при приемке в эксплуатацию нового оборудования и технологии при внесении технических изменений в конструкцию действующего оборудования, при организации новых рабочих мест.

3.2. Измерения следует производить на рабочем месте на высоте 0,5 - 1,0 и 1,5 м от пола, размещая приемник перпендикулярно максимуму излучения источника. При наличии нескольких источников следует проводить аналогичные измерения от каждого из них или через каждые 45 град. по окружности в горизонтальной плоскости.

3.3. Для измерения интенсивности излучения следует использовать приборы типа спектрорадиометров с известной спектральной чувствительностью. Погрешность измерений не должна превышать 10%.

3.4. При оценке результатов измерений следует исходить из того, что интенсивность облучения работающих в любой точке рабочей зоны не должна превышать допустимых величин, указанных в разделе 2.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

┌────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│       Термин       │                Определение                │

├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤

│Ультрафиолетовое    │Электромагнитное излучение оптического диа-│

│излучение           │пазона с длиной волны от 200 до 400 нм и   │

│                    │              13         16                │

│                    │частотой от 10   Гц до 10   Гц, подразделя-│

│                    │емое в зависимости от биологической актив- │

│                    │ности на область УФ-А (400 - 315 нм), УФ-В │

│                    │(315 - 280 нм) и УФ-С (280 - 200 нм). Отно-│

│                    │сится к области неионизирующих излучений   │

│                    │                                           │

│Интенсивность излу- │Поверхностная плотность потока энергии, па-│

│чения (облучения)   │дающая на единицу облучаемой площади. Изме-│

│                    │ряется в энергетических единицах - Вт/кв.  │

│                    │                             4             │

│                    │м, Вт/кв. см (1 Вт/кв. м = 10  Вт/кв. см,  │

│                    │1 кал/кв. см x мин. = 6970 Вт/кв. м) на ра-│

│                    │бочем месте                                │

│                    │                                           │

│Допустимая интенсив-│Величина облучения, которая при воздействии│

│ность излучения     │на человека в течение рабочей смены и в    │

│(облучения)         │процессе трудовой деятельности не вызывает │

│                    │у работающих функциональных, а также острых│

│                    │повреждений, приводящих к нарушению состоя-│

│                    │ния здоровья непосредственно в период рабо-│

│                    │ты или в отдаленные сроки                  │

│                    │                                           │

│Постоянное рабочее  │Место, на котором работающий находится     │

│место               │большую часть (более 50% или более 2 часов │

│                    │непрерывно) своего рабочего времени. Если  │

│                    │при этом работа осуществляется в различных │

│                    │пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим   │

│                    │местом считается вся рабочая зона (СН мик- │

│                    │роклимата произ. помещ. N 4088-86)         │

│                    │                                           │

│Непостоянное рабочее│Место, на котором работающий находится     │

│место               │меньшую часть (менее 50% или менее 2 часов │

│                    │непрерывно) своего рабочего времени (СН    │

│                    │микроклимата произ. пом. N 4088-86)        │

└────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘