# Утверждаю

Заместитель главного государственного

санитарного врача СССР

А.М.СКЛЯРОВ

5 мая 1988 г. N 4616-88

САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА

ПО ГИГИЕНЕ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ <*>

--------------------------------

<*> С выходом настоящих Правил утрачивают силу "Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей" N 4233-86 от 30.12.86.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Санитарные правила регламентируют основные требования к условиям труда водителей автобусов <*>, грузовых, легковых и специальных автомобилей (далее - автомобилей).

--------------------------------

<*> Автобус - автомобиль, рассчитанный на поездку 9 и более пассажиров.

1.2. Санитарные правила являются обязательными при проектировании, изготовлении, эксплуатации и ремонте автомобилей и распространяются на автотранспортные (АТП) и авторемонтные предприятия и организации министерств и ведомств, имеющие автомобильный транспорт, а также предприятия автомобильной промышленности.

1.3. Ответственность за выполнение настоящих Правил возлагается на руководителей подведомственных им предприятий и организаций.

1.4. Служба охраны труда предприятий и организаций, имеющих автомобильный транспорт, обязана проводить выборочную оценку условий труда на рабочем месте водителя автомобиля в сроки, согласованные с санитарно-эпидемиологической службой. Территориальные санитарно-эпидемиологические станции проводят выборочный контроль условий труда водителей автомобилей в соответствии с настоящими Правилами.

1.5. Настоящие Санитарные правила вступают в силу с момента их утверждения.

## 2. Требования к микроклимату и воздуху рабочей зоны

2.1. Санитарно-технические средства (вентиляция, отопление, теплоизоляция, кондиционирование) должны обеспечивать поддержание в кабине автомобиля оптимальных (табл. 2.1) или допустимых (табл. 2.2 и 2.3) параметров микроклимата не позднее чем через 30 мин. после начала непрерывного движения автомобиля с прогретым двигателем.

### Таблица 2.1

Оптимальные нормы температуры,

относительной влажности и скорости движения воздуха

в кабинах автомобилей

┌─────────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬────────────┐

│ Сезон года  │   Типы    │Температура│Относительная│Скорость    │

│             │автомобилей│  воздуха, │влажность, % │движения во-│

│             │           │    °C     │             │здуха, м/с, │

│             │           │           │             │не более    │

├─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤

│Холодный и   │Легковые   │ 20 - 23   │  60 - 40    │     0,2    │

│переходный   │Грузовые и │           │             │            │

│периоды года │автобусы   │ 18 - 20   │  60 - 40    │     0,2    │

├─────────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼────────────┤

│Теплый период│Легковые   │ 20 - 25   │  60 - 40    │     0,2    │

│года         │Грузовые и │           │             │            │

│             │автобусы   │ 21 - 23   │  60 - 40    │     0,3    │

└─────────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴────────────┘

### Таблица 2.2

Допустимые нормы температуры, относительной

влажности и скорости движения воздуха в кабинах

автомобилей в холодный и переходный периоды года

┌─────────────────┬───────────┬──────────────┬───────────────────┐

│Типы автомобилей │Температура│Относительная │ Скорость движения │

│                 │  воздуха, │  влажность,  │ воздуха, м/с, не  │

│                 │    °C     │ %, не более  │       более       │

├─────────────────┼───────────┼──────────────┼───────────────────┤

│Легковые         │  19 - 25  │      75      │        0,2        │

│Грузовые и       │           │              │                   │

│автобусы         │  17 - 23  │      75      │        0,3        │

└─────────────────┴───────────┴──────────────┴───────────────────┘

### Таблица 2.3

Допустимые нормы температуры,

относительной влажности и скорости движения воздуха

в кабинах автомобилей в теплый период года

┌─────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────────┐

│    Типы     │  Температура  │ Относительная │Скорость движения │

│ автомобилей │воздуха, °C <*>│ влажность, в %│воздуха, м/с <**> │

├─────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────────┤

│Легковые,    │Не более чем на│При 28 °C      │    0,2 - 0,5     │

│грузовые и   │3 °C           │не более 55    │                  │

│автобусы     │выше средней   │При 27 °C      │                  │

│             │температуры на-│не более 60    │                  │

│             │ружного воздуха│При 25 °C      │                  │

│             │в 13 ч самого  │не более 70    │                  │

│             │жаркого месяца,│При 24 °C      │                  │

│             │но не более 28 │и ниже не более│                  │

│             │°C             │75             │                  │

└─────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────────┘

--------------------------------

<*> В теплый период года нижние границы допустимых температур воздуха не должны приниматься ниже величин, указанных в табл. 2.2 для холодного периода года.

<**> Большая скорость движения воздуха соответствует максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха.

2.2. В четвертой строительно-климатической зоне (согласно СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика") в теплый период года допускается превышать температуру воздуха, указанную в табл. 2.3, но не выше 31 °C - в кабине легковых автомобилей и 30 °C - в кабине грузовых автомобилей и автобусов, скорость движения воздуха не должна превышать 1 м/с.

2.3. Перепад температуры воздуха по высоте кабины не должен превышать 3 °C. При этом абсолютные величины температуры воздуха на разных уровнях кабины должны находиться в пределах величин, указанных в табл. 2.1, при обеспечении оптимальных параметров микроклимата или в пределах величин, приведенных в табл. 2.2 и 2.3, для тех же категорий работ при обеспечении допустимых параметров микроклимата.

2.4. Температура внутренних поверхностей кабины не должна отличаться от температуры воздуха в кабине более чем на 3 °C.

2.5. Кабины должны быть оборудованы средствами теплозащиты от солнечной радиации (защитные козырьки, специальное остекление, жалюзи и т.п.), а также от работающего двигателя, обеспечивающими остаточную тепловую облученность водителя от стен кабины и двигателя, - не более 35 Вт/м2, а от окон - не более 100 Вт/м2.

2.6. Системы вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха должны обеспечивать организацию рассеянных воздушных потоков и возможность регулирования количества и направления поступающего в кабину воздуха с тем, чтобы в кабине водителя обеспечивались нормативные параметры микроклимата в соответствии с требованиями п. п. 2.1 - 2.5 настоящих Правил.

2.7. Системы вентиляции, отопления и кондиционирования должны устранять запотевание (обмерзание) стекол кабины.

2.8. Концентрации вредных веществ в кабине автомобиля не должны превышать величин, указанных в "Перечнях предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утвержденных Минздравом СССР.

2.9. Не допускается эксплуатация автомобиля, кабина которого не имеет предусмотренных технической документацией автомобиля уплотнителей или ковриков.

2.10. Не допускается эксплуатация автомобиля в подземных выработках и карьерах, атмосфера которых содержит вредные вещества в концентрациях, превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, не оборудованных эффективными средствами очистки приточного воздуха до концентраций, не превышающих предельно допустимые.

2.11. Контроль воздушной среды в кабине автомобиля должен осуществляться с учетом вида используемого топлива:

а) бензины А-72, А-76, А-93 и т.д. - определяются концентрации углеводородов алифатических предельных C1 - C10 (в пересчете на C, ПДК - 300 мг/м3), окиси углерода (ПДК - 20 мг/м3), окислов азота (в пересчете на NO2, ПДК - 5 мг/м3); при применении этилированного бензина дополнительно определяются концентрации свинца (среднесменная ПДК - 0,01 - 0,007 мг/м3);

б) метилированный бензин и чистый метанол - углеводородов алифатических предельных C1 - C10 (в пересчете на C), окиси углерода, окислов азота (в пересчете на NO2), метанола (ПДК - 5 мг/м3 ), формальдегида (ПДК - 0,5 мг/м3);

в) дизельное топливо - углеводородов алифатических предельных C1 - C10 (в пересчете на C), окиси углерода, окислов азота (в пересчете на NO2), акролеина (ПДК - 0,2 мг/м3);

г) газовое топливо - углеводородов алифатических предельных C1 - C10 (в пересчете на C), окиси углерода, окислов азота (в пересчете на NO2), меркаптанов.

Контроль воздушной среды в кабине автомобиля должен включать в себя оценку запыленности.

## 3. Допустимые уровни шума, инфразвука и вибрации

3.1. Уровни звука в кабине грузовых автомобилей не должны превышать 70 дБА (ПС 65).

31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000

100   87   79   72   68   65    63    61    59

Уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА - 70 дБА.

Уровни звука в кабине легковых автомобилей и автобусов не должны превышать 60 дБА (ПС 55).

31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000

93    79   70   63   58   55    52    50    49

Уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБА - 60 дБА.

КонсультантПлюс: примечание.

Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах, утв. Минздравом СССР от 12.12.1980 N 2274-80, утратили силу в связи с изданием Постановления Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52, утвердившего новые "Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки".

3.2. Уровни инфразвука в кабине автомобиля не должны превышать 110 дБлин в соответствии с "Гигиеническими нормами инфразвука на рабочих местах" N 2274-80 от 12.12.80 Министерства здравоохранения СССР.

3.3. Уровни общей вибрации на рабочем месте водителя не должны превышать величин, указанных в табл. 3.1, 3.2.

### Таблица 3.1

Санитарные нормы вибрации для грузовых автомобилей

| Среднегео- метричес- кие часто- ты полос, Гц | Допустимые значения виброускорения |
| --- | --- |
|  | м/с2 | в 1/1 окт. | дБ |
|  | в 1/3 окт. |  | в 1/3 окт. | в 1/1 окт. |
|  | Z0 | X0Y0 | Z0 | X0Y0 | Z0X0Y0 | Z0 | X0Y0 |
| 0,8 | 0,71 | 0,224 |  |  | 67 57 |  |  |
| 1,0 | 0,63 | 0,224 | 1,12 | 0,4 | 66 57 | 71 | 62 |
| 1,25 | 0,56 | 0,224 |  |  | 65 57 |  |  |
| 1,6 | 0,50 | 0,224 |  |  | 64 57 |  |  |
| 2,0 | 0,45 | 0,224 | 0,8 | 0,4 | 63 57 | 68 | 62 |
| 2,5 | 0,40 | 0,280 |  |  | 62 59 |  |  |
| 3,15 | 0,355 | 0,355 |  |  | 61 61 |  |  |
| 4,0 | 0,315 | 0,450 | 0,56 | 0,8 | 60 63 | 65 | 68 |
| 5,0 | 0,315 | 0,56 |  |  | 60 65 |  |  |
| 6,3 | 0,315 | 0,710 |  |  | 60 67 |  |  |
| 8,0 | 0,315 | 0,900 | 0,56 | 1,6 | 60 69 | 65 | 74 |
| 10,0 | 0,40 | 1,12 |  |  | 62 71 |  |  |
| 12,5 | 0,50 | 1,40 |  |  | 64 73 |  |  |
| 16,0 | 0,63 | 1,80 | 1,12 | 3,15 | 66 75 | 71 | 80 |
| 20,0 | 0,80 | 2,24 |  |  | 67 77 |  |  |
| 25,0 | 1,0 | 2,80 |  |  | 70 79 |  |  |
| 31,5 | 1,25 | 3,55 | 2,24 | 6,3 | 72 81 | 77 | 86 |
| 40,0 | 1,60 | 4,50 |  |  | 74 83 |  |  |
| 50,0 | 2,0 | 5,60 |  |  | 76 85 |  |  |
| 63,0 | 2,50 | 7,10 | 4,50 | 12,5 | 78 87 | 83 | 92 |
| 80,0 | 3,15 | 9,00 |  |  | 80 89 |  |  |
| Корректированные и эк- вивалентные корректиро- ванные значения и их уровни | 0,56 | 0,4 |  | 65 | 62 |

### Таблица 3.1а

┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│Среднегео-│         Допустимые значения виброскорости           │

│метричес- ├────────────┬───────────────┬────────────────────────┤

│кие часто-│        -2  │               │                        │

│ты полос, │  м/с 10    │   в 1/1 окт.  │            дБ          │

│Гц        ├────────────┤               ├───────────┬────────────┤

│          │ в 1/3 окт. │               │в 1/3 окт. │ в 1/1 окт. │

│          ├─────┬──────┼──────┬────────┼───────────┼─────┬──────┤

│          │ Z0  │ X0Y0 │  Z0  │  X0Y0  │   Z0X0Y0  │ Z0  │ X0Y0 │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│    0,8   │14,00│  4,5 │      │        │  129 119  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│    1,0   │10,00│  3,5 │ 20,0 │  6,3   │  126 117  │ 132 │  122 │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│    1,25  │ 7,10│  2,8 │      │        │  123 115  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│    1,6   │ 5,0 │  2,2 │      │        │  120 113  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│    2,0   │ 3,5 │  1,8 │  7,1 │  3,5   │  117 111  │ 123 │  117 │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│    2,5   │ 2,5 │  1,8 │      │        │  114 111  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│    3,15  │ 1,8 │  1,8 │      │        │  111 111  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│    4,0   │ 1,25│  1,8 │  2,5 │  3,2   │  108 111  │ 114 │  116 │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│    5,0   │ 1,00│  1,8 │      │        │  106 111  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│    6,3   │ 0,80│  1,8 │      │        │  104 111  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│    8,0   │ 0,63│  1,8 │  1,3 │  3,2   │  102 111  │ 108 │  116 │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│   10,0   │ 0,63│  1,8 │      │        │  102 111  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│   12,5   │ 0,63│  1,8 │      │        │  102 111  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│   16,0   │ 0,63│  1,8 │  1,1 │  3,2   │  102 111  │ 107 │  116 │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│   20,0   │ 0,63│  1,8 │      │        │  102 111  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│   25,0   │ 0,63│  1,8 │      │        │  102 111  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│   31,5   │ 0,63│  1,8 │  1,1 │  3,2   │  102 111  │ 107 │  116 │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│   40,0   │ 0,63│  1,8 │      │        │  102 111  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│   50,0   │ 0,63│  1,8 │      │        │  102 111  │     │      │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│   63,0   │ 0,63│  1,8 │  1,1 │  3,2   │  102 111  │ 107 │  116 │

├──────────┼─────┼──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│   80,0   │ 0,63│  1,8 │      │        │  102 111  │     │      │

├──────────┴─────┴──────┼──────┼────────┼───────────┼─────┼──────┤

│Корректированные и эк- │      │        │           │     │      │

│вивалентные корректиро-│      │        │           │     │      │

│ванные значения и их   │      │        │           │     │      │

│уровни                 │  1,1 │  3,2   │           │ 107 │  116 │

│                       │      │        │           │     │  <*> │

└───────────────────────┴──────┴────────┴───────────┴─────┴──────┘

--------------------------------

<*> Различия между расчетными величинами корректированных уровней и нормативными объясняются тем, что реальные спектры действующей на человека общей вибрации отличаются по форме от спектра нормативной кривой, так как основная энергия в них распределена неравномерно и приходится главным образом на часть октав. Поэтому измеренный корректированный уровень виброскорости (при условии получения в результате частного анализа значений, не превышающих ПДУ) значительно меньше 122 дБ. Это обстоятельство было учтено в ходе обоснования нормативного корректированного уровня виброскорости общей вибрации 116 дБ.

### Таблица 3.2

Санитарные нормы вибрации для легковых автомобилей

и автобусов

┌────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐

│Средне- │         Допустимые значения по осям X0, Y0, Z0        │

│геомет- ├────────────────────────────┬──────────────────────────┤

│рические│      виброускорения        │     виброскорости        │

│частоты ├──────────────┬─────────────┼────────────┬─────────────┤

│полос,  │              │             │        -2  │             │

│Гц      │      м/с2    │     дБ      │  м/с 10    │     дБ      │

│        ├───────┬──────┼──────┬──────┼──────┬─────┼──────┬──────┤

│        │  1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1  │ 1/3  │ 1/1 │ 1/3  │ 1/1  │

│        │  окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт. │ окт.│ окт. │ окт. │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│  1,6   │ 0,25  │      │  58  │      │ 2,5  │     │ 114  │      │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│  2,0   │ 0,224 │ 0,4  │  57  │  62  │ 1,8  │ 3,5 │ 111  │ 117  │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│  2,5   │ 0,20  │      │  56  │      │ 1,25 │     │ 108  │      │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│  3,15  │ 0,18  │      │  55  │      │ 0,9  │     │ 105  │      │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│  4,0   │ 0,16  │ 0,28 │  54  │  59  │ 0,63 │ 1,3 │ 102  │ 108  │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│  5,0   │ 0,16  │      │  54  │      │ 0,50 │     │ 100  │      │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│  6,3   │ 0,16  │      │  54  │      │ 0,40 │     │  98  │      │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│  8,0   │ 0,16  │ 0,28 │  54  │  59  │ 0,32 │ 0,63│  96  │ 102  │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│ 10,0   │ 0,20  │      │  56  │      │ 0,32 │     │  96  │      │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│ 12,5   │ 0,25  │      │  58  │      │ 0,32 │     │  96  │      │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│ 16,0   │ 0,315 │ 0,56 │  60  │  65  │ 0,32 │ 0,56│  96  │ 101  │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│ 20,0   │ 0,40  │      │  62  │      │ 0,32 │     │  96  │      │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│ 25,0   │ 0,50  │      │  64  │      │ 0,32 │     │  96  │      │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│ 31,5   │ 0,63  │ 1,12 │  66  │  71  │ 0,32 │ 0,56│  96  │ 101  │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│ 40,0   │ 0,80  │      │  68  │      │ 0,32 │     │  96  │      │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│ 50,0   │ 1,00  │      │  70  │      │ 0,32 │     │  96  │      │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│ 63,0   │ 1,25  │ 2,25 │  72  │  77  │ 0,32 │ 0,56│  96  │ 101  │

├────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│ 80,0   │ 1,60  │      │  74  │      │ 0,32 │     │  96  │      │

├────────┴───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤

│Корректированные│      │      │      │      │     │      │      │

│и эквивалентные │      │      │      │      │     │      │      │

│корректированные│      │      │      │      │     │      │      │

│значения и их   │      │      │      │      │     │      │      │

│уровни          │ 0,28 │      │  59  │      │ 0,56│      │ 101  │

└────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┘

КонсультантПлюс: примечание.

Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих, утв. Минздравом СССР от 13.06.1984 N 3041-84, утратили силу на территории Российской Федерации в связи с изданием Постановления Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 40, утвердившего новые Санитарные нормы "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. СН 2.2.4/2.1.8.566-96".

3.4. Уровни локальной вибрации на рычагах и органах управления не должны превышать величин, указанных в "Санитарных нормах и правилах при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих" 3041-84 от 13.06.84 Министерства здравоохранения СССР (табл. 3.3).

### Таблица 3.3

Допустимые значения нормируемых параметров

локальной вибрации

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│Среднегеометричес-│    Допустимые значения по осям Xл, Yл, Zл   │

│кие частоты октав-├─────────────────────┬───────────────────────┤

│ных полос, Гц     │   виброускорения    │      виброскорости    │

│                  ├───────────┬─────────┼────────────┬──────────┤

│                  │           │         │        -2  │          │

│                  │    м/с2   │   дБ    │  м/с 10    │    дБ    │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

│          8       │    1,4    │   73    │     2,8    │   115    │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

│         16       │    1,4    │   73    │     1,4    │   109    │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

│         31,5     │    2,7    │   79    │     1,4    │   109    │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

│         63       │    5,4    │   85    │     1,4    │   109    │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

│        125       │   10,7    │   91    │     1,4    │   109    │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

│        250       │   21,3    │   97    │     1,4    │   109    │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

│        500       │   42,5    │  103    │     1,4    │   109    │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

│       1000       │   85      │  109    │     1,4    │   109    │

├──────────────────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┤

│Корректированные и│           │         │            │          │

│эквивалентные кор-│           │         │            │          │

│ректированные зна-│           │         │            │          │

│чения и их уровни │    2,0    │   76    │     2,0    │   112    │

└──────────────────┴───────────┴─────────┴────────────┴──────────┘

## 4. Требования к освещению кабины автомобиля

4.1. Освещенность кабины, создаваемая светильниками общего освещения, должна составлять не менее 10 лк на уровне щитка приборов.

4.2. Освещенность шкалы приборов должна быть не менее 1,2 лк.

## 5. Требования к режимам труда и отдыха

5.1. Режим труда и отдыха водителей государственного автотранспорта устанавливается в соответствии с "Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей", утвержденным Постановлением Госкомитета СССР по труду и социальным вопросам и секретариата ВЦСПС от 16.08.77 N 255/16 с последующими изменениями и дополнениями.

5.2. Внутрисменные регламентированные перерывы для отдыха должны устанавливаться с учетом тяжести и напряженности труда, видов перевозок и климато-географических условий среды движения. Рекомендуется первый перерыв устанавливать через 2 - 3 ч после начала работы на линии, во второй половине дня - не реже чем через каждые 2 ч продолжительностью по 10 мин. Длительность непрерывного пребывания за рулем рекомендуется ограничить 2 ч. Частота, организация и длительность внутрисменных перерывов устанавливается по согласованию с медицинскими работниками лечебно-профилактических учреждений, обслуживающих данное АТП, указывается в путевом листе и контролируется службой безопасности движения АТП.

Администрация автопредприятия обязана внедрять мероприятия, направленные на снижение нервно-психического напряжения и производственного утомления работающих (вводная гимнастика, физкультурная минутка, физкультурная пауза, психологическая разгрузка и др.).

5.3. Запрещается привлекать к сверхурочным работам и устанавливать продолжительность рабочей смены более 10 ч: водителям со стажем вождения автомобиля менее трех лет, в возрасте свыше 55 лет, часто и длительно болеющим (3 и более раз в году, длительность одного случая утраты трудоспособности 30 и более дней), допущенным медицинскими водительскими комиссиями к управлению автотранспортными средствами в виде исключения.

5.4. Перерыв для отдыха и питания устанавливается продолжительностью, как правило, 45 - 60 мин., но не более 2 ч, желательно в середине рабочей смены, но не позднее чем через 4 ч после начала работы.

5.5. В условиях сменной организации труда водителей изменение смены допускается только после выходного дня.

## 6. Требования к охране окружающей среды

6.1. Внешний шум автомобиля должен соответствовать требованиям, изложенным в табл. 6.1.

### Таблица 6.1

Предельно допустимые уровни внешнего шума автомобилей

различных типов

┌─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐

│                Типы автомобилей                 │Уровень звука,│

│                                                 │      дБА     │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Легковые автомобили и автотранспортные средства, │      82      │

│сконструированные на шасси легкового автомобиля  │              │

│                                                 │              │

│Грузовые и грузопассажирские автомобили,         │              │

│автомобили-тягачи; автомобили-фургоны с полной   │              │

│массой, кг:                                      │              │

│   до 3500 включ.                                │      84      │

│   св. 3500 до 12000 включ.                      │      89      │

│   св. 12000 с двигателем мощностью:             │              │

│   до 162 кВт включ.                             │      89      │

│   св. 162 кВт                                   │      91      │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤

│Автобусы с полной массой, кг:                    │              │

│   до 3500 включ.                                │      84      │

│   св. 3500 с двигателем мощностью:              │              │

│   до 162 кВт включ.                             │      89      │

│   св. 162 кВт                                   │      91      │

└─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

### Таблица 6.2

Предельно допустимые уровни

окиси углерода и углеводородов в отработавших газах

автомобилей с бензиновыми двигателями

┌────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┐

│Частота вращения│Предельно допустимое│   Предельно допустимое   │

│   коленчатого  │  содержание окиси  │ содержание углеводородов,│

│      вала      │ углерода, объемная │                      -1  │

│                │      доля, %       │   объемная доля, млн.    │

│                │                    ├──────────────────────────┤

│                │                    │ Для двигателей с числом  │

│                │                    │        цилиндров         │

│                │                    ├─────────────┬────────────┤

│                │                    │    до 4     │  более 4   │

├────────────────┼────────────────────┼─────────────┼────────────┤

│   n, мин. <*>  │         1,5        │    1200     │   3000     │

│   n, пов. <*>  │         2,0        │     600     │   1000     │

└────────────────┴────────────────────┴─────────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> Значение частоты вращения двигателя устанавливают в технических условиях и инструкции по эксплуатации автомобилей.

### Таблица 6.3

Предельно допустимые уровни дымности отработавших газов

автомобилей с дизелями

┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│             Автомобили                │Дымность, %, для режимов│

│                                       ├───────────┬────────────┤

│                                       │ свободного│максимальной│

│                                       │ ускорения │частоты вра-│

│                                       │           │щения вала  │

├───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│   КамАЗ, МАЗ, КрАЗ и их модификации   │     40    │     15     │

│ МАЗ, КрАЗ и их модификации с дизелями │     60    │     15     │

│       выпуска до 01.07.76             │           │            │

└───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

6.2. Отработавшие газы автомобилей должны соответствовать требованиям ГОСТ 21393-75 и ГОСТ 17.22.03-87, изложенным в табл. 6.2 и 6.3.

Эксплуатация в подземных выработках автомобилей, не оборудованных средствами снижения токсичности отработавших газов, так же, как и применение при этом в качестве топлива этилированного бензина, запрещается.

6.3. Необходимо проводить контроль состава отработавших газов автомобилей при проведении ТО-2, после ремонта автомобилей или регулировки системы питания двигателя, на авторемонтных предприятиях при выпуске автомобилей из ремонта.

6.4. В целях охраны окружающей среды при эксплуатации автомобилей не допускается:

а) разлив топлива при заправке автомобиля;

б) утечка масла из картера, слив масла на линии;

в) мойка кузова, очистка кузова и салонов в неустановленных местах;

г) проведение ремонтных работ, связанных с загрязнением окружающий среды, атмосферы, почвы и воды в открытых водоемах (окраска, сварка, пайка и т.п.), в неустановленных местах и помещениях.

## 7. Требования по санитарно-бытовому

и медико-профилактическому обслуживанию

КонсультантПлюс: примечание.

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71, утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 05.11.1971 N 179, утратили силу с 25 июня 2003 года в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 89. Новые Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. СП 2.2.1.1312-03", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 88.

7.1. Автотранспортные предприятия должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и устройствами и помещениями для лечебно-профилактических мероприятий в зависимости от характера и вида выполняемых работ. Состав и оборудование помещений регламентируются СНиП II-93-74 (нормы проектирования, предприятия по обслуживанию автомобилей), СНиП 2-09-04-87 (административные и бытовые здания), СН 245-71 (санитарные нормы проектирования), ОНТП-01-86 и ОНТП-02-86 (отраслевые нормы технологического проектирования).

7.2. Диспетчерские пункты (пункты по выдаче и приему путевых документов), обслуживающие водителей городских и пригородных автобусов и расположенные вне территории автопредприятия, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии со СНиП II-93-74 и СНиП 2-09-04-87 (в зависимости от количества обслуживаемых водителей).

7.3. Для соблюдения правил личной гигиены водитель должен иметь в автомобиле (в соответствии с действующими отраслевыми нормативами, с учетом специфики автомобиля, вида топлива, условий перевозок и т.д.) моющие средства (поверхностно-активные, пригодные к употреблению на кожных покровах - типа "Ралли" и др.), щетку для мытья рук, полотенце, ветошь для вытирания рук от горюче-смазочных материалов.

Водители, имеющие контакт (загрязнение рук) с различными СОЖ, маслами, лакокрасочными материалами и т.п. (перевозка указанных веществ, выполнение ремонтных работ), должны обеспечиваться защитными мазями и пастами в соответствии с ГОСТ 12.4.068-79 "Средства дерматологические защитные".

7.4. Администрация автотранспортного предприятия должна принимать меры к обеспечению питания водителей, соответствующего рекомендациям данных Санитарных правил.

Водителям рекомендуется следующий режим питания: прием пищи должен быть регулярным, промежутки между приемами пищи не должны превышать 4 - 5 ч, обязателен прием пищи перед выходом на работу, ужин должен приниматься не менее чем за 2 - 2,5 ч до сна. Рекомендации к качественному и количественному составу пищи изложены в прил. 2.

7.5. Водители, занятые междугородными грузовыми перевозками (за исключением плечевых), при продолжительности рейса более одной смены должны быть обеспечены администрацией АТП:

а) рейсовыми чемоданами, в комплекс которых должны входить: набор посуды для принятия и приготовления пищи, примус или портативная газовая плита с запасным баллоном, средства для мытья посуды, термос объемом не менее 2 л, фляга для питьевой воды объемом не менее 2 л;

б) картой-схемой маршрута движения с обозначением пунктов отдыха (гостиниц), пунктов питания, пунктов медицинского обслуживания.

7.6. С целью выявления больных водителей и водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, с последующим отстранением их от управления автомобилем, водители проходят ежедневные предрейсовые медицинские осмотры.

7.7. Администрация АТП и других организаций, имеющих транспорт, должна обеспечить прохождение водителями обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров согласно Приказам МЗ СССР N 3 от 4 января 1983 г. и N 700 от 19 июня 1984 г.

7.8. Руководители предприятий обязаны организовать и проводить с участием территориальных органов здравоохранения гигиеническое обучение водителей по "Программе гигиенического обучения водителей предприятий автотранспорта", утвержденной Минздравом СССР 23.11.77 и согласованной с ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог 28.10.77, а также полный курс подготовки по программе оказания первой медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях, утвержденной Приказом Минздрава СССР N 3 от 4 января 1983 г.

## 8. Требования к выполнению ремонтных работ

8.1. При привлечении водителей к выполнению ремонтных работ на них должны быть распространены действующие отраслевые нормативно-технические документы, регламентирующие организацию и проведение указанных работ и гигиенические требования к этим работам.

При выполнении водителями ремонтных работ в АТП и других организациях, имеющих транспорт, вне осмотровой канавы, эстакады или подъемника запрещается работа без лежаков на полу (земле).

8.2. Выполнение в помещениях работ по проверке, ремонту или наладке работающего двигателя разрешается только при наличии местного отсоса, эффективно удаляющего отработавшие газы.

8.3. Водители, выполняющие техническое обслуживание и ремонт автомобилей, должны обеспечиваться спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, личной гигиены и защитными приспособлениями в соответствии с действующими отраслевыми типовыми нормами.

8.4. Для переливания топлива автомобили должны быть укомплектованы шлангом с сифоном-насосом; засасывать топливо ртом в шланг для переливания запрещено.

8.5. Администрация предприятия обязана обеспечить регулярную химчистку, стирку, дезинфекцию, ремонт и проверку исправности средств индивидуальной защиты (в соответствии с действующими типовыми нормами).

# Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК (САНИТАРНЫЙ ПАСПОРТ

РАБОЧЕГО МЕСТА ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ)

1. Кабина:

герметичность

наличие напольных ковриков

состояние обивки

2. Сиденье:

состояние обивки

состояние набивки

состояние регулировочного механизма

3. Остекление кабины:

состояние переднего стекла

состояние заднего стекла

состояние боковых стекол

состояние стеклоочистителей

состояние стеклоподъемников

4. Наличие и состояние зеркал заднего вида

5. Система вентиляции

6. Система отопления

7. Воздух рабочей зоны

8. Уровни вибрации:

общей на рабочем месте

локальной на органах управления

9. Уровни шума:

внешнего

внутреннего

10. Уровни инфразвука в кабине

11. Токсичность отработавших газов двигателя

# Приложение 2

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПИТАНИЮ ВОДИТЕЛЯ

1. Суточная потребность водителей в пище должна определяться на основе данных, приведенных в таблице.

## Таблица

Энергозатраты и суточная потребность водителей

автомобилей в белках, жирах и углеводах в зависимости

от пола и возраста

┌─────┬───────────┬──────────────┬─────────┬────────┬────────────┐

│ Пол │  Возраст, │Энергозатраты │Белки, г │Жиры, г │Углеводы, г │

│     │    лет    ├──────┬───────┤         │        │            │

│     │           │ ккал │  мДж  │         │        │            │

├─────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────────┤

│Муж. │  18 - 39  │ 3000 │ 12,55 │   97    │  100   │    428     │

│     │  40 - 60  │ 2800 │ 11,71 │   89    │   92   │    391     │

├─────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼────────────┤

│Жен. │  19 - 39  │ 2550 │ 10,66 │   83    │   85   │    353     │

│     │  40 - 55  │ 2350 │  9,83 │   76    │   78   │    334     │

└─────┴───────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴────────────┘

2. Соотношение между белками, жирами и углеводами должно выражаться как 13:30:57% суточной энергетической ценности пищи. Количество белков животного происхождения в рационах должно составлять не менее 55% от общего потребления, а содержание растительных масел - 25 - 30% суточной потребности в жирах. Потребление сахара не должно превышать 70 - 80 г в сутки, при этом за счет полисахаридов необходимо обеспечить 70 - 80% общего количества углеводов. Оптимальное соотношение кальция, фосфора и магния равно 1:(1,5 - 2,0):0,6.

3. Суточная калорийность должна распределяться по отдельным приемам пищи в зависимости от смены:

а) дневная смена - ранний завтрак перед работой (15 - 20%), обед на работе (30 -35%), полдник после работы (20 - 25%), ужин (20 - 25%);

б) вечерняя смена - поздний завтрак после работы (10 - 25%), поздний обед дома (30 - 35%), ужин дома (20 - 25%), прием пищи на работе (15 - 20%);

в) ночная смена - прием пищи (из трех блюд) в первую половину смены, энергоемкость пищи 700 - 800 ккал.

# Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТСЯ

ССЫЛКИ В ТЕКСТЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

1. СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика"

КонсультантПлюс: примечание.

Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах, утвержденные Минздравом СССР 12.08.1985 N 3223-85 утратили силу на территории Российской Федерации в связи с изданием Постановления Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 36, утвердившего Санитарные нормы "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. СН 2.2.4/2.1.8.562-96".

2. "Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах" Минздрава СССР N 3223-85 от 12.08.85

КонсультантПлюс: примечание.

Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах, утв. Минздравом СССР от 12.12.1980 N 2274-80 утратили силу в связи с изданием Постановления Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 52, утвердившего новые "Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки".

3. "Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах" Минздрава СССР N 2274-80 от 12.12.80

КонсультантПлюс: примечание.

Санитарные нормы вибрации рабочих мест, утв. Минздравом СССР 15.06.1984 N 3044-84 утратили силу в связи с изданием новых Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий"

4. "Санитарные нормы вибрации рабочих мест" Минздрава СССР N 3044-84 от 15.06.84

КонсультантПлюс: примечание.

Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих, утв. Минздравом СССР от 13.06.1984 N 3041-84, утратили силу на территории Российской Федерации в связи с изданием Постановления Госкомсанэпиднадзора РФ от 31.10.1996 N 40, утвердившего новые Санитарные нормы "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. СН 2.2.4/2.1.8.566-96".

5. "Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающими локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих" Минздрава СССР N 3041-84 от 13.06.84

КонсультантПлюс: примечание.

Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденное Госкомтрудом СССР и Секретариатом ВЦСПС N 255/16 от 16.08.1977 не применяется на территории Российской Федерации в связи с изданием Постановления Минтруда РФ от 25.06.1999 N 16.

6. "Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей" Госкомитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС N 255/16 от 16.08.77

7. ГОСТ 21393-75 "Автомобили с дизелями. Дымность отработавших газов"

КонсультантПлюс: примечание.

ГОСТ 17.2.2.03-87 утратил силу на территории Российской Федерации с 1 января 2004 года в связи с изданием Постановления Госстандарта РФ от 27.03.2003 N 100-ст.

8. ГОСТ 17.2.2.03-87 "Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания окиси углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности"

9. СНиП II-93-74 "Нормы проектирования. Предприятия по обслуживанию автомобилей"

10. СНиП 2-09-04-87 "Административные здания"

КонсультантПлюс: примечание.

Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71, утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 05.11.1971 N 179, утратили силу с 25 июня 2003 года в связи с изданием Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 89. Новые Санитарно-эпидемиологические правила "Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий. СП 2.2.1.1312-03", утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 N 88.

11. СН 245-71 "Санитарные нормы проектирования"

12. ОНТП-01-86 и ОНТП-02-86 "Отраслевые нормы технологического проектирования"

13. ГОСТ 12.4.068-79 "Средства дерматологические защитные"